## Slide 1
การบรรยาย “ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและการจัดเก็บภาพเช็ค
(Imaged Cheque Clearing and Archive System – ICAS)”
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
วันที่ 18 มิถุนายน 2553
จริญญา แก้วมณี
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบการชำระเงิน
กรรณิการ์ จันทรแสงอร่าม
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและบริการระบบการชำระเงิน
Notes: Bnn
+
+
099999999999
<number>

## Slide 2
หัวข้อบรรยาย
ส่วนที่ 1 : ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร
ส่วนที่ 2 : ประเด็นที่สมาคมธนาคารไทยสนใจ
ส่วนที่ 3 : ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบควรให้ความสนใจ
Notes: <number>

## Slide 3
หัวข้อบรรยาย
1. ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารในปัจจุบัน
2. ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing
and Archive System - ICAS)
3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อมูลและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ -ระบบ ICAS
4. การควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย – ระบบ ICAS
5. ความแตกต่างที่สำคัญของระบบปัจจุบันและระบบ ICAS
6. รูปแบบการทำงานระบบ ICAS ของธนาคารสมาชิก
ส่วนที่ 1 : ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร
Notes: <number>

## Slide 4
ระบบการหักบัญชีเช็คเรียกเก็บระหว่างธนาคาร
ในเขต กทม. และปริมณฑล
(Electronic Cheque Clearing System : ECS)
(1 วันทำการ)
ระบบการหักบัญชีเช็คภายในจังหวัด
(1 วันทำการ)
ระบบการหักบัญชีเช็คข้ามจังหวัด
(3 – 5 วันทำการ)
1. ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารในปัจจุบัน
Notes: <number>

## Slide 5
ระบบงาน | ปริมาณ (%) | มูลค่า (%)
ECS | 73% | 90%
เช็คภายในจังหวัด | 19% | 9%
เช็คข้ามจังหวัด | 8% | 1%
ค่าเฉลี่ยต่อวัน | 306,936 (ฉบับ) | 137.68 (พันล้านบาท)
สรุปสัดส่วนการใช้เช็คของ 3 ระบบ
Notes: <number>

## Slide 6
B
C
A
One Cheque Clearing System
One Clearing House
One – Day Clearing
นโยบายการพัฒนา
ระบบการหักบัญชีเช็คของ ธปท.
เป้าหมาย
2. ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค
(Imaged Cheque Clearing and Archive System - ICAS)

## Slide 7
นโยบายการพัฒนาระบบ ICAS
  ทดแทนระบบเดิม (ECS)
  ลดต้นทุนของระบบการชำระเงิน
  เพิ่มระยะเวลาฝากเช็คของลูกค้า
  เพิ่มประสิทธิภาพการหักบัญชีเช็ค
วัตถุประสงค์

## Slide 8
Imaged Cheque Clearing and Archive System
ICAS
Imaged Cheque Clearing System (ICS)
ระบบการหักบัญชีเช็ค
ด้วยภาพเช็ค
Image Archive System
(IAS)
ระบบการจัดเก็บรักษาภาพเช็ค
(เก็บ 10 ปี)
การพัฒนาระบบ ICAS
Notes: <number>

## Slide 9
กรอบการพัฒนาระบบ ICAS
4
ความรับผิดชอบ ระหว่างธนาคารใช้ ระเบียบ ธปท.
ความรับผิดชอบ ระหว่างธนาคารกับ ลูกค้าไม่ปลี่ยนแปลง
5
กรณีเช็คคืน ธนาคารผู้รับฝากเช็คคืนตัวเช็คให้ลูกค้า ผู้ฝากเช็ค
กำหนดการใช้งานระบบ ICAS
1. เริ่มใช้ระบบ ICAS ใน กทม. และปริมณฑลเดือน กันยายน 2553
2. ขยายการใช้งานไปทั่วประเทศภายในปี 2555
3
ภาพเช็คที่ส่ง เรียกเก็บผ่านการตรวจสอบคุณภาพ Image Quality Assurance (IQA)
2
ธปท. กำหนด
มาตรฐานเช็ค
มาตรฐานภาพเช็ค
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพภาพเช็ค
มาตรฐานการจัดเก็บเช็ค
1
ใช้ข้อมูลและภาพเช็คในการเรียกเก็บโดยไม่ส่งตัวเช็คมาที่ศูนย์หักบัญชีฯ
การพัฒนาระบบ ICAS
Notes: <number>

## Slide 10
การเก็บรักษาตัวเช็คและภาพเช็ค
ตัวเช็คเรียกเก็บ: ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บเป็นผู้จัดเก็บตัวเช็ค
ข้อมูลและภาพเช็คเรียกเก็บ: จัดเก็บที่ระบบ Image Archive System (IAS) (10 ปี)
ขั้นตอนการดำเนินการระบบ ICAS
ลูกค้า
ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ
ศูนย์หักบัญชีฯ
ธนาคารผู้จ่าย
เช็คคืน + ใบคืนเช็ค
IAS
ส่งเรียกเก็บ Online (Data + Image)
แจ้งผลเช็คคืน Online
( Data )
แจ้งผลเช็คคืน Online ( Data + Image)
ICS
ส่งเรียกเก็บ Online (Data + Image)
1
2
4
3
5
6
Notes: <number>

## Slide 11
  ขยายเวลาปิดรับฝากเช็คเคลียริงกรุงเทพฯได้นานขึ้น
  ทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศได้ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่แลกเปลี่ยนเช็คที่ศูนย์หักบัญชีฯ
  ลดต้นทุนการขนส่งตัวเช็คในกระบวนการเรียกเก็บ
  ลดภาระในการจัดเก็บตัวเช็คของธนาคาร ด้วยการมีระบบการจัดเก็บ ข้อมูลและภาพเช็คที่ศูนย์กลาง เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานทางกฎหมาย แทนตัวเช็ค
  เพิ่มการหมุนเวียนของกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจ
ประโยชน์ของระบบ ICAS

## Slide 12
มาตรฐานกระดาษที่ใช้พิมพ์เช็ค
ปรับปรุงมาตรฐานกระดาษ
  ใช้กระดาษ CBS1 (London Clearing Banks Paper Specification No. 1) ประเภท
  Laser Grade
การรักษาความปลอดภัยสำหรับเช็คลายน้ำกลาง
เทคนิคการป้องกันการปลอมแปลงเช็ค
ลายน้ำกลาง
  - กำหนดให้ทุกธนาคารต้องมีลายน้ำกลาง (Common Watermark)
  - ธ.สมาชิกสามารถเพิ่มเติมลายน้ำเฉพาะของแต่ละธนาคารได้ (Optional)
  - ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บมีหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะลายน้ำกลางเท่านั้น ไม่ต้องตรวจสอบ ลายน้ำเฉพาะของแต่ละธนาคาร
มาตรฐานเช็ค
Notes: <number>

## Slide 13
แผนการใช้งานระบบ ICAS
พฤษภาคม 2552
กันยายน 2553
2554-2555
Implement ICAS เฉพาะเช็คเรียกเก็บ
ระหว่างธนาคาร
ในเขต กทม.
และปริมณฑล
เริ่มใช้ มาตรฐานเช็ค รูปแบบใหม่
(Image Friendly)
ขยายผล ICAS
ไปทั่วประเทศ(ทยอยดำเนินการ)
ยกเลิก เช็คมาตรฐานเดิม
กรกฎาคม 2555

## Slide 14
ประเภทของภาพ | ด้านหน้า/ด้านหลัง | ความละเอียด | File Format | จำนวนภาพ | ขนาดไฟล์ (KB)
1. Grayscale * | เฉพาะด้านหน้า | 100 dpi | JPEG | 1 | 46.24
2. Black & White | ด้านหน้าและหลัง | 200 dpi | TIFF | 2 | 17.84
 |  |  | จำนวนภาพทั้งสิ้น | 3 | 64.08
* มีระดับสีเท่ากับ 256 ระดับ (8 bits) และมีระดับการบีบอัด (Q-factor) เท่ากับ 80
หมายเหตุ :
ไฟล์ภาพรวมทั้งหมดมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
Grayscale ด้านหน้า ใช้ในการตรวจสอบการแก้ไขและปลอมแปลงเช็ค
Black & White ด้านหน้าและหลัง เพื่อใช้ตรวจสอบลายมือชื่อและสลักหลัง
มาตรฐานภาพเช็ค (Image Cheque Specification) 1/2
Notes: <number>

## Slide 15
มาตรฐานภาพเช็ค (Image Cheque Specification) 2/2
Grayscale
  ใช้ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงระดับสี
  ของภาพเช็ค เช่น ร่องรอยการแก้ไข
  ข้อความบนเช็ค
Black & White
ใช้สำหรับการตรวจสอบข้อความที่
  เขียนด้วยลายมือรวมถึงลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย
ค่าความละเอียดที่สูง (เช่น 200 – 300 dpi) ช่วยให้เห็นลายเส้นได้ชัดเจน
Notes: <number>

## Slide 16
มาตรฐาน Image Quality Assurance (IQA) ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพเช็คของระบบ ICAS ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้
  Folded or Torn Document Corners
  Folded or Torn Document Edges
  Image Too Dark
  Image Too Light
  Excessive Document Skew
มาตรฐาน IQA ของระบบ ICAS
Notes: <number>

## Slide 17: หลักเกณฑ์ที่ได้ใช้ในการออกแบบระบบ ICAS
ข้อมูลและภาพอิเล็กทรอนิกส์คงไว้ซึ่งสาระสำคัญของธุรกรรมครบถ้วนและชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยน
มีข้อมูลประกอบที่บันทึกความเคลื่อนไหว การสร้าง การรับส่ง การแก้ไข ของธุรกรรม
มีกลไกในการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลและภาพอิเล็กทรอนิกส์ และการผูกมัดบุคคลที่รับผิดชอบในการสร้างและแก้ไขข้อมูลและภาพอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งพิมพ์จากข้อมูลธุรกรรมและภาพอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อมูล
และหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ ICAS
Notes: <number>
<number>

## Slide 18
ICS
Gateway
(Paying Bank)
Paying Bank
Cheque Data
Gateway
(Sending Bank)
Data entry
Capture + Data entry
Capture
Cheque Data
Sending Bank
Cheque Data
IAS
Clearing House
แนวทางปฏิบัติ สำหรับระบบ ICAS
มีข้อมูลประกอบที่บันทึกความเคลื่อนไหว การสร้าง การรับส่ง การแก้ไข ของธุรกรรม และกลไกในการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลและภาพอิเล็กทรอนิกส์ และการผูกมัดบุคคลที่รับผิดชอบในการสร้างและแก้ไขข้อมูลและภาพอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ
สามารถระบุรายละเอียดการสร้างข้อมูลและภาพเช็ค และมีระบบป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลและภาพเช็ค
ระเบียบ
ธ.สมาชิกสามารถระบุตัวตน สถานที่ และเวลาการสร้างข้อมูลและภาพเช็ค
ธ.สมาชิกต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในการสร้างข้อมูลและภาพเช็ค รวมทั้งมีมาตรการป้องกัน การแก้ไข/ปลอมแปลง ข้อมูลและภาพเช็ค
Notes: <number>
<number>

## Slide 19
Cheque Data
Gateway
(Sending Bank)
Gateway
(Paying Bank)
Data entry
Capture + Data entry
Capture
Cheque Data
Sending Bank
Paying Bank
Cheque Data
IAS
Clearing House
สิ่งพิมพ์จากข้อมูลธุรกรรมและภาพ
อิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ
ระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานมีความมั่นคงปลอดภัย
ธปท. เป็นหน่วยงานที่เป็นกลาง สามารถเป็น Trusted Party ให้แก่ ธ.สมาชิกและลูกค้าได้
แนวทางปฏิบัติ สำหรับระบบ ICAS
ICS
การดำเนินธุรกรรมและจัดเก็บ เป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่มีการปลอมแปลงแก้ไข
ระบบ ICAS เป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถระบุตัวตนผู้ส่งและรับข้อมูล และความถูกต้อง ของข้อมูล ( End-to-end Data Integrity and Non-repudiation) โดยใช้ Digital Signature ในการรับและ ส่งข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย
อื่นๆ ตามมาตรฐานสากล
Notes: <number>
<number>

## Slide 20
4.1 End-to-end Data Integrity Control and Non-repudiation
  การใช้ Hash และ Digital Signature
4.2 การจัดเก็บข้อมูลเช็คและภาพเช็ค
4.3 Public Key Infrastructure (PKI) สำหรับระบบ ICAS
4.4 Other ICAS Security
4. การควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย – ระบบ ICAS
Notes: <number>

## Slide 21
การระบุตัวตนผู้ส่งและรับข้อมูล ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่สามารถ
ปลอมแปลงแก้ไขข้อมูล
  Hash หรือ Fingerprint: วิธีการคำนวน “ลายนิ้วมือ” ของข้อมูล สามารถ นำมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
  สำหรับระบบ ICAS ใช้ Hash ในการยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ และไม่
  สามารถปลอมแปลงแก้ไขภาพเช็ค
  Digital Signature: ลายเซ็นดิจิตอลเพื่อใช้ยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกต้อง ไม่มีการ
  ดัดแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอก เป็นวิธีเพิ่มความปลอดภัย นอกเหนือจาก
  การเข้ารหัส และตรวจสอบความถูกต้องให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารลับ
  บัตรเครดิต และเงินแบบดิจิตอล
    สำหรับระบบ ICAS ใช้ Digital Signature ในการยืนยันความถูกต้อง และ
    ระบุตัวตนของผู้ส่งผู้รับ
4.1 End-to-end Data Integrity Control & Non-repudiation
Notes: <number>

## Slide 22
Cheque Data
Gateway
(Sending Bank)
ICS
Gateway
(Paying Bank)
Data entry
Capture + Data entry
Capture
Cheque Data
Sending Bank
Paying Bank
Cheque Data
ธ.สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ
ระบบ ICS เป็นผู้รับผิดชอบ
End-to-end Data Integrity Control & Non-repudiation
Notes: <number>

## Slide 23
Normal Out-clearing Batch
Control Record
Data File
Detail Record 1
Detail Record 2
Detail Record 3
Detail Record 4
Detail Record 5
Hash 1
Hash 2
Hash 3
Hash 4
Hash 5
Digital Signature Sending Bank
Data Preparation
Hash 1
Hashing
(SHA-256)
Private key
Sending Bank
Digital Signing
Digital Signature Sending Bank
Gateway
(Sending Bank)
ICS
Gateway
(Paying Bank)
Data entry
Capture + Data entry
Capture
Sending Bank
Paying Bank
Hash หรือ Fingerprint: ยืนยันความถูกต้องของภาพเช็ค
Digital Signature: ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเช็ค และ ผูกมัด ธ.ผู้ส่ง
Cheque Data
Cheque Data
4.1 End-to-end Data Integrity Control & Non-repudiation
Notes: <number>

## Slide 24
ICS
Sending Bank
Paying Bank
Gateway
(Sending Bank)
Gateway
(Paying Bank)
Data entry
Capture + Data entry
Capture
Digital Signature: ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเช็คและผูกมัด ธ. ผู้ส่ง
Hash หรือ Fingerprint: ยืนยันความถูกต้องของภาพเช็ค
Normal Out-clearing Batch
Control Record
Data File
Detail Record 1
Detail Record 2
Detail Record 3
Detail Record 4
Detail Record 5
Hash 1
Hash 2
Hash 3
Hash 4
Hash 5
Digital Signature Sending Bank
Data Validation
Digital Signature Verification
Digital Signature Sending Bank
Digital Signature Sending Bank

Public key
Sending Bank
Hash 1
Hashing
(SHA-256)
4.1 End-to-end Data Integrity Control & Non-repudiation
Notes: <number>

## Slide 25
Sending Bank
Paying Bank
Gateway
(Sending Bank)
ICS
Gateway
(Paying Bank)
Data entry
Capture + Data entry
Capture
Normal In-clearing Batch
Control Record
Data File
Detail Record 1
Detail Record 2
Detail Record 3
Detail Record 4
Detail Record 5
Hash 1
Hash 2
Hash 3
Hash 4
Hash 5
Digital Signature Clearing House
In-Clearing Batch Generation
Normal In-clearing Batch
Control Record
Data File
Detail Record 1
Detail Record 2
Detail Record 3
Detail Record 4
Detail Record 5
Hash 1
Hash 2
Hash 3
Hash 4
Hash 5
Digital Signature Clearing House
Digital Signature Validation
Public key
Sending Bank
Digital Signature Verification
Digital Signature Clearing House
Digital Signature Clearing House

4.1 End-to-end Data Integrity Control & Non-repudiation
Notes: <number>

## Slide 26
Sending Bank
Paying Bank
4.2 การจัดเก็บข้อมูลเช็คและภาพเช็ค
Gateway
(Sending Bank)
ICS
Gateway
(Paying Bank)
#
IAS
โอนข้อมูลและภาพเช็คจากระบบ ICS เข้าจัดเก็บในระบบ IAS หลัง clearing cycle ทุกวัน
จัดเก็บข้อมูลเป็นเวลา 10 ปี
ธ.สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลและภาพ เช็คได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
สามารถใช้ Data File ซึ่งมี Hash และ Digital Signature ของ ธ. ผู้ส่ง ในการพิสูจน์ดังนี้
  Hash พิสูจน์ความถูกต้องของภาพเช็ค
  Digital Signature พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลเช็ค และผูกมัด ธ.ผู้ส่ง
Notes: <number>

## Slide 27
ICAS Security is based on Public Key Infrastructure
  Asymmetric Cryptography
  คุณสมบัติของ keys : สามารถใช้ key หนึ่งในการถอดรหัสข้อมูลซึ่งถูกเข้ารหัส โดยอีก key หนึ่งได้
4.3 Public Key Infrastructure สำหรับระบบ ICAS
Message X
(Hello!)
Encrypt
Cipher Y
(6EB69570)
Encryption
Decrypt
Message X
(Hello!)
Cipher Y
(6EB69570)
Decryption
Private Key
Public Key
Notes: <number>

## Slide 28
Certificate Authority (CA)
  ทำหน้าที่ Certify public key ให้กับ บุคคล/องค์กร โดยออก Digital Certificate (DC)
  ธปท. ทำหน้าที่เป็น CA ให้กับ ธ.สมาชิก
มาตรฐานที่ใช้
  ใช้มาตรฐานสากล X.509 ในการออก Digital Certificate
  Key length ของ CA : 2048 bits
  Key length ที่ใช้ในการทำ Digital Signature: 1024 bits
  Hashing Algorithm : Secure Hash Algorithm-160 bits (SHA-1)
Private key
Public key
Bob’s
Public Key
Bob
Bob’s Digital
Certificate

เป็นของ
4.3 Public Key Infrastructure สำหรับระบบ ICAS
Certification
Notes: <number>

## Slide 29
Authentication
  มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานก่อนการใช้งานโดยอิงจาก Digital Certificate
  Private Key ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์เฉพาะ เช่น Smartcard, Hardware Security Module (ไม่สามารถ copy หรือเรียกดู Private Key ได้)
Authorization
  มีการจัดการสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งาน (Role-based)
Privacy
  ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายมีการเข้ารหัส
    Secure FTP
    HTTPS
Logs and Audit Trail
  มีการจัดเก็บ logs และ audit trail ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
4.4 Other ICAS Security
Notes: <number>

## Slide 30
Availability
  ICS: 5x24 (จันทร์-ศุกร์)
  IAS: 7x24
  รองรับ 99.9% Up time
Reliability
  มีระบบอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของ ธปท.
Network Security
  เป็นเครือข่ายปิดระหว่าง ธปท. และ ธ.สมาชิกเท่านั้น
  มีเครือข่ายหลักและเครือข่ายสำรอง
4.4 Other ICAS Security
Notes: <number>

## Slide 31
5. ความแตกต่างที่สำคัญของระบบ ECS และระบบ ICAS
 | ระบบ ECS | ระบบ ICAS
1. การ capture ภาพเช็ค | ธ.ผู้จ่าย (ใช้งานภายใน) | ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บ
2. การส่งเช็คเรียกเก็บ | ข้อมูลเช็ค + ตัวเช็ค | ข้อมูลเช็ค + ภาพเช็ค
3. การเก็บรักษาตัวเช็ค | ธ.ผู้จ่าย | ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บ
Notes: <number>

## Slide 32
6. รูปแบบการทำงานระบบ ICAS ของธนาคารสมาชิก
จุดส่งข้อมูลเช็ค & ภาพเช็คของ ธ.สมาชิก
แบบที่ 1
สาขา ธ.สมาชิก
ระบบ ICS
ศูนย์หักบัญชีฯ
ข้อมูล & ภาพเช็ค
แบบที่ 2
สาขา ธ.สมาชิก
ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค
ธ.สมาชิก
( > 1 ศูนย์)
ระบบ ICS
ศูนย์หักบัญชีฯ
ข้อมูล &
ภาพเช็ค
ข้อมูล &
ภาพเช็ค
แบบที่ 3
หน่วยงานที่ ธ.สมาชิก
Outsource
ระบบ ICS
ศูนย์หักบัญชีฯ
ข้อมูล & ภาพเช็ค
Notes: <number>

## Slide 33
ส่วนที่ 2 : ประเด็นที่สมาคมธนาคารไทยสนใจ
1. การเก็บรักษาตัวเช็ค
2. เช็คที่มีตราประทับ
3. ข้อตกลงร่วมระหว่างธนาคาร
Notes: <number>

## Slide 34
ประเด็น | รายละเอียด
1. การจัดเก็บตัวเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บแล้ว | สถานะปัจจุบัน: ระบบการจัดเก็บตัวเช็คที่เรียกเก็บแล้วได้ออกแบบไว้ให้ ธ.ผู้จ่ายจัดเก็บเช็คของตนเอง หากกำหนดให้ ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บจัดเก็บตัวเช็คแทน ธ.ผู้จ่าย จะทำให้ต้องออกแบบระบบการจัดเก็บใหม่ และอาจมีปัญหาในการสืบค้นตัวเช็คได้ ระบบใหม่: ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บเป็นผู้จัดเก็บรักษาตัวเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บแทน ธ.ผู้จ่าย โดยกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บตัวเช็ค
2. เช็คที่มีตราประทับ | ขอความร่วมมือลูกค้ายกเลิกตราประทับเป็นเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเงิน
ประเด็นที่สมาคมธนาคารไทยสนใจ
Notes: <number>

## Slide 35
ประเด็น | รายละเอียด
3. ข้อตกลงร่วมระหว่างธนาคารสมาชิก | 1. กำหนดความรับผิดชอบของ ธ.ผู้ส่งเรียกเก็บและ ธ.ผู้จ่าย 2. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การตรวจสอบตัวเช็คที่รับฝากจากลูกค้า การแจ้งผลเช็คคืนแก่ลูกค้า เหตุผลการคืนเช็ค และการจัดส่ง ตัวเช็ค เป็นต้น 3. ต้องลงนามร่วมกันโดย ธปท. และธ.สมาชิก
ประเด็นที่สมาคมธนาคารไทยสนใจ
Notes: <number>

## Slide 36: การยกเลิกตราประทับ/ตรานูน/ตราสีในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค
ธ.สมาชิกขอความร่วมมือลูกค้าให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค
โดยให้มีเฉพาะลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเท่านั้น สำหรับตราประทับ / ตรานูน / ตราสีไม่ควรใช้
เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการสั่งจ่าย
เนื่องจาก
  ตราประทับจะรบกวนข้อมูลสำคัญเมื่อปรากฏเป็นภาพเช็ค
  ธ.ผู้จ่ายไม่สามารถตรวจสอบความนูนต่ำของพื้นผิว และความถูกต้องของสีตาม
  เงื่อนไขของตราประทับ จะทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

## Slide 37
หัวข้อบรรยาย
ส่วนที่ 3 : ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบควรให้ความสนใจ
1. การเตรียมความพร้อมของระบบ และ Migration
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
3. BCP
2. ผู้ปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงาน
4. ระเบียบ ICAS
Notes: <number>

## Slide 38
1. และ 2. ผู้ปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมของธนาคารสมาชิก
จัดเตรียมอุปกรณ์ โปรแกรมและสายสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานระบบ ICAS ทั้งระบบงานจริงและชุดสำรอง
กำหนดพิธีปฏิบัติงานภายในให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบ ICAS
อบรมผู้ปฏิบัติงานในการใช้งานระบบ ICAS ตามคู่มือปฏิบัติงาน และระเบียบ ธปท.
Notes: <number>

## Slide 39: 3. Business Continuity Plan - BCP
ธปท.
ธนาคารสมาชิก
Notes: Talking Points
ธปท. จัดให้มีระบบสำรองและแผนฉุกเฉินสำหรับ ICAS และกำหนดธนาคารสมาชิกจัดให้มีระบบสำรองด้านสมาชิกด้วย ทั้งอุปกรณ์และ network เพื่อให้แน่ใจว่ากรณีที่อุปกรณ์หรือเครือข่ายขัดข้อง ก็สามารถใช้ชุดสำรองที่เตรียมไว้ได้
ในส่วนของแผนฉุกเฉินควรมีการซักซ้อมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันควรนำผลของการทดสอบมาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในต้องผลักดันให้มีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และกระตุ้นให้ผู้บริหารขององค์กรเห็นความสำคัญของการซ้อม รวมทั้งผู้ตรวจสอบอาจเข้าสังเกตการณ์การทดสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
<number>

## Slide 40
ระเบียบ ICAS
3. ค่าธรรมเนียม & ค่าปรับ
1. มาตรฐานเช็ค มาตรฐานภาพเช็ค มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของภาพเช็ค
2. กำหนดเวลาการทำงานของระบบ ICAS
4. พิธีปฏิบัติกรณีมีเหตุวินาศภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
ระเบียบการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic financial Services : EFS)
ระเบียบการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องปฏิบัติงาน (Electronic Financial Services via Certified Servers)
ประกาศภายใต้ระเบียบ ICAS
4. ระเบียบ & ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบ ICAS
ข้อตกลงร่วมระหว่างธนาคาร

## Slide 41
หมายเหตุ: ETA = Electronic Transaction Act (พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม) 2551)
เช็คต้นฉบับ
ภาพเช็ค
Printout
1. การรับฟังข้อมูล E และ Printout เป็นพยานหลักฐานทางศาล (ETA ม.11)
2. สถานะของข้อมูล E ที่นำเสนอ/จัดเก็บ ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ ให้เสมอกับ เอกสารต้นฉบับ (ETA ม.10)
การรับรอง Printout เพื่อใช้แทนต้นฉบับได้ (ETA ม.10)
การจัดทำ/แปลง เอกสารหรือข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูล E (ETA ม.12/1)
ปัจจุบันกระทรวง ICT อยู่ระหว่างการจัดทำ “ร่าง” หลักเกณฑ์/วิธีการจัดทำ e-Document ภายใน ETA (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุฯกรรมการ 4 คณะ)
5. พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่กระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ (ETA ม.25)

## Slide 42
4
หากมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับระบบ ICAS
กรุณาติดต่อ :ทีมพัฒนา 2 ฝ่ายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2283-5034 และ 0-2283-6420
โทรสาร : 0-2282-7718
E-mail : ICS@bot.or.th
Notes: <number>

## Slide 43
Q & A
ขอขอบคุณ
Notes: <number>
<number>